EXCA ，EXAS中文操作说明书

CAT5 KVM延长器（VGA接口，音频，红外）

特点

- 通过接收端键盘，鼠标，显示器操控电脑的距离可达200/300米。

- 支持最高的分辨率可达1920 x 1200(WUXGA)。

- 支持USB操控端。

- 支持红外控制。

- 支持HID标准键。

- 可通过热键功能将视频的清晰度、亮度调节到最佳的程度。

- 通过热键功能中独特的RGB偏移调整可将视频质量调到最佳。

- 通过热键可以同步视频的分辨率。

- EDID仿真功能使您的应用程序的达到最佳分辨率。

- 可扩大多个级联的KVM切换器去控制电脑。

- 支持热键功能，且配有便于计算机访问的控制按钮。

- 在级联环境下，热键能屏蔽便于操作。

- 兼容所有的PS / 2或USB电脑，可用1 to 3的PS/2或1 to 2的USB KVM线进行连接。

- 方便操作的LED 指示界面。

- 使电脑主机离开你的办公桌和工作区域，节省您宝贵的空间。

- 允许两个用户使用同一台计算机，无论他们是在发射端还是接收端。

- “哔”的确认音可以使热键功能的操作和检查更容易。

- 兼容大多数的屏幕分辨率系统，如：XGA, SXGA, UXGA, WSXGA, ….WUXGA 。

- 串行通讯功能（可选  EXAS系列）：

  - 完全兼容所有被RS-232协议允许的波特率全范围应用。

  - 支持全双工数据通信。

  - 实时的纯硬件解决方案。

扩展串行传输速率最大可达115,200bps。

### 包装清单

| 1. | KVM 延长器 接收端 | x 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | KVM 延长器 发射端 | x 1 |
| 3. | 交流电源适配器 | x 2 |
| 4. | CD 和 使用说明书 | x 1 |
| 5. | 快速启动指南 | x 1 |
| 6. | 垫脚片 | x 2 |
| 7. | 接地线 | x 2 |
| 8. | KVM 连接线 (1-to-2 线 或1-to-3 线) (取决于机器型号) | x 1 or 2 |
| 9. | 发射端的串行电缆线 (取决于机器型号) | x 1 or 2 |
| 10. | 发射端的音频线缆 (取决于机器型号) | x 1 or 2 |

选配：

红外外部传感器（收发信机+接收器）。

系统需求：

- 计算机有USB端口或PS/2端口

- 接收端控制USB 的键盘，鼠标

- 合适的地面对象以便于系统接地

或许需要：

- VGA线缆和音频线缆（取决于型号）

- 串行线缆（取决于型号）

- 超 5 / 5e / 6 类UTP 线 (EIA/TIA 568B 行业标准 )

------------------------ 产品描述

下图EXAS系列的典型应用。你所购买的模型可能与插图中所描述的不同。

接 收 端

| 接收端 | L4 | 视频连接端口 | 连接到显示器 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L6 | USB 连接端口 | 连接到鼠标 |
|  | L7 |  | 连接到键盘 |
|  | L5 | 音频接口 | 连接到麦克风和扬声器 |
|  | L9 | DTE 接口 | 连接到串行设备 |
|  |  | 热键功能开关 | OFF: 标准模式 ON: 禁用扩展热键功能 |
|  | L8 |  |  |
| 发射端 | L1 | 电脑连接端口 | 使用 1-to-2 KVM 线连接到电脑 |
|  | L3 | 音频接口 | 连接到电脑的音频接口 |
|  | L2 | DTE 接口 | 连接到电脑串行接口上 |
|  | L10 | RJ-45 接口 | 使用CAT5 线 扩展连接 |
|  | L11 | 红外控制接口 | 插入外部传感器（接收器） |

注意：你所购买的产品外观和功能可能会与模型有不同之处。有关LED指示灯的详细信息，请参阅LED灯章节。

发 射 端

| 发射端 | R1 | 电脑连接端口 | 使用 1-to-2 KVM 线 连接电脑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R3 | 音频接口 | 连接到电脑的音频接口 |
|  | R2 | DCE 接口 | 连接到电脑串行端口 |
| 接收端 | R4 | 视频连接口 | 连接到显示器 |
|  | R6 | USB 端口 | 连接到鼠标 |
|  | R7 |  | 连接到键盘 |
|  | R5 | 音频接口 | 连接到扬声器和麦克风 |
|  | R9 | DTE 接口 | 连接到串行设备 |
|  |  | 热键功能开关 | OFF: 标准模式 ON:禁用扩展热键功能 |
|  | R8 |  |  |
|  | R10 | RJ-45 接口 | 使用 CAT5 线 扩展连接 |
|  | R11 | 红外控制接口 | 插入外部传感器（接收器） |

注意:你所购买的产品外观和功能可能会与模型有不同之处。有关LED指示灯的详细信息，请参阅LED灯章节。

热键控制开关

------------------------ 安装说明

接地

为防止损坏产品或任何连接设备,重要的是要确保显示器(计算机)连接到KVM 延长器正确接地。

注意事项:
1.在安装之前,确保所有的设备已正确连接，该系统是关闭电源和接地。
2.网线远离荧光灯、空调和可能会产生电噪音机器。

连接模式：

安装连接：建议，安装时《由显示器这端开始连接，最后是接主机。延长器先上电，主机通电在最后》。

该设备很容易的就可以将电脑连接到发射端和接收端。 使用正规的超五类线连接接收端到发射端。请遵循下面的安装指南对系统进行连接。

- 使用 KVM 1-to-3 (PS/2 i接口) 或者1-to-2 (USB 接口) 线材连接发射端的电脑连接端口到电脑的视频输出端口上。

- 如果有需要，可以使用音频线和串行线连接发射端的音频接口和DTE接口到电脑的音频输出接口及串行接口。

- 使用 VGA 线连接接收端的视频连接端口到显示器的视频端口。

- 插入一个USB键盘和USB鼠标进入各自的图标标记的接收端USB端口上。

- 如果有需要，可以讲麦克风和扬声器插入到接收端的音频接口。

- 如果有需要，可以使用串行电缆线将串行设备 连接到接收端的DTE接口。

- 当所有设备的连接完成后，将电源线连接到合适的电源上为设备通电。

串行配置(可选 EXAS系列)
KVM延长器在CAT5 提供串口通过接收端和发射端可以连接到串行终端和串行设备实时数据传输和连接之间的串行设备配置，,如POS机、条形码扫描仪,读卡器,触摸屏…。串行通道允许数据从串行发送终端连接到PC的串口扩展器。串口的数据接收端单元将设备连接到它的串行端口,可以从远程访问连接电脑。串行数据实时传递和随后的阅读不是缓冲。
串行终端波特率设置必须匹配连接的串行设备的串口波特率,如图所示:

注意:串行设备→PC B(串行终端)
波特率设置的设备和PC B应该是相同的。

|  | 控制状态 | 沟通 | LED指示灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发射端单元 | Local | Device B - PC B | Tx：绿灯、Rx：绿灯 |
| 接收端单元 发射端单元 | Remote Remote | Device A - PC B | Tx:绿灯,闪红灯（在处理） Rx:绿灯,闪红灯（在处理） |

连接示意图：

：

------------------------ LED 指示灯

在KVM延长器上，LED灯显示实时的通信连接状态和属于发射端或接收端控制。 用户可以通过在顶部面板的按键和开关来控制LED指示灯以便识别现状，如下表：

- 按发射端的按钮选择“本地控制”或“远程控制”或“自动模式”。

接收端LED

| 型号 | LED 状态 | 控制描述 |
| --- | --- | --- |
| Rx: 数据接收状态 Tx: 数据发送状态 | Tx/ Rx: 绿灯 闪红灯(在处理) |
| EXxx-302S EXxx-202S | Remote: Off, Local: On* | 接收端控制的是本地电脑 |
| EXxx-302S EXxx-202S | Remote: On, Local: Off | 接收端访问发射端，远程LED指示: 如果接收端单元在控制，LED会发出黄色的光。 如果发射端控制LED会发出黄色光并闪红色。用户可以从键盘上的灯轻易识别,(Num，Caps和Scroll Lock)键盘灯应该闪烁。 如果进入自动模式，LED发出黄色光(系统等待接收端单元或发射端单元)。(Num，Caps和ScrollLock)在键盘灯上不闪烁。 |
| EXxx-301S EXxx-201S | Remote: On, Local: N/A |  |

- 当通电时，默认的状态是在本地控制上

- 如果网线连接断开，远程的LED灯长时间闪红灯

发射端LED

| 型号 | LED 状态 | 控制描述 |
| --- | --- | --- |
| Rx: 数据接收状态 Tx: 数据发射状态 | Tx/ Rx: 绿灯 闪红灯(在处理) |
| EXxx-021P | Remote: Off, Local: On | 发射端控制其PC(或级联KVM切换器)。在这种模式下,接收端不能远程控制PC |
|  | Remote / Local ： 交替闪烁(自动模式)* | 系统等待接收端单元或发射端单元控制。控制的优先顺序是是先到先得 |
| EXxx-021P | Remote: On, Local: Off | 接收端单元可以远程控制发射端单元。 |
| EXxx-011P | Remote: On, Local: N/A |  |

- 当通电时，默认的状态是在本地控制上

- 如果网线连接断开，远程的LED灯长时间闪红灯

  - 远程控制应用	1. 远程控制启用

  - CATx 连接状态	2. CATx 连接状态

接收端本地电脑控制	发射端本地电脑控制

-----------------热键启动

热键命令

| 级联配置 | Mask 热键切换 | 热键指令 |
| --- | --- | --- |
| NO | OFF | 标准模式(恢复出厂设置)。热键指令开始的代码： (左Ctrl +左Ctrl)后跟一个或两个按键。只有左下角键盘的Ctrl热键指令是合格的。 |
| YES | OFF | 兼容性模式。用户可以配置计算机连接到KVM切换器通过KVM 延长器内置热键指令前缀与级联主要代码(左Ctrl +左Ctrl + E) |
| YES / NO | ON | KVM 延长器的状态有或没有连接KVM切 换器。用户可以使用内置热键指令的KVM切换器或使用KVM 延长器替代热键指令。 摁住按钮2秒紧随其后的是一个或两个按键。在后面的描述,这一行动将被简化为“(BTN)(2秒)。” |

一个热键命令是一个短的密钥序列选择计算机，启动计算机扫描，等等。 KVM延长器可以随时解读热键命令。正确的热键命令会使内置蜂鸣器发出清晰的哔哔声。此外，错误的命令会产生一短一长声，而且不正确的键命令是不会被执行的。

级联配置

KVM延长器可以连接到KVM切换器符合级联配置。然而,为防止冲突通过热键指令在级联配置时的热键指令前缀与兼容模式主要代码,可以直接申请访问KVM 延长器。

Mask 热键切换

TKVM切换不同的热键指令模式,这可能会导致热键错误,延长器单元之间的不必要的配置和混合类型的KVM切换器连接到对方。Mask热键极其简化了热键在级联控制配置。

注意:下列情况下热键命令将自动停止

  - 当检测到键盘的主要代码输入没有活动后3秒内(当Mask热键)或BTN后6秒内(2秒)

  - 按下按钮Esc脱离热键模式。

按下顶部按钮脱离热键模式,切换到本地或远程模式。

按钮操纵和控制热键：
指令下各自的功能,需要启动特定的(主要代码)或按下按钮2秒,然后由一个或两个成功的击键(指令),以下图表显示。

| 指令 | 功能描述 |
| --- | --- |
| Alt+E | 级联状态选择 (发射端和接收端) 一个响声:启用标准模式 (控制台单元) 两个哔哔声:兼容模式,用户在接收端访问KVM切换器连接到计算机。 （发射端单元) 两个哔哔声:兼容模式,用户在发射端单元访问的KVM切换器连接到计算机。 |
| Esc | 脱离热键模式 |
| F12 | 鼠标抓取（用于PS/2接口） |
| CTRL + CTRL + V+4个数字 |  |

EDID配置(EDID仿真)
防止视频分辨率设置的能力超过连接显示CPU(需要重启),下面的视频分辨率选项可供选择: 如，输入4位数字 1007表示分辨率1024x0768

※在默认情况下,、EDID配置(EDID仿真)设置接收端单元和发射端单元之间将遵循接收端单元设置后重启。

| 1007 | 1024x768 | 1612 | 1600x1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1208 | 1280x800 | 1610 | 1680x1050 |
| 1210 | 1280x1024 | 1910 | 1920x1080 |
| 1307 | 1360x768 | 1912 | 1920x1200 |
| 1409 | 1440x900 | 1914 | 1920x1440 |
| 1410 | 1400x1050 | 2011 | 2048x1152 |
| 1609 | 1600x900 |  |  |

无效按键

适用于发射端单元：

| 指令 | 功能描述 |
| --- | --- |
| T | 接收端控制本地计算机和远程计算机之间切换 |
| Alt+S | 恢复出厂设置 |
| 1 | Local模式选择 让用户在发射端单元独家访问个人电脑(KVM切换器),连接到发射端单元。禁用接收端单元用户访问。 |
| 2 | Remote模式选择 在接收端单元启用用户独家访问计算机(KVM切换器),连接到计算机。(只有在发射端单元在Remote模式或自动模式)。禁用发射端单元用户访问在此模式。 |
| 3 | 自动模式选择 |
| F3 | 锁的时间选择 自动模式锁设定:延长器生成1到4哔哔声显示锁的持续时间:分别为5，15，30，60秒。 |
| F6 | 隐私设置启用/禁用 或者限制发射端单元的输出视频信号 |

注意：
※隐私设置启用:
请确认当前模式(Local或自动模式)通过首先检查发射端单元LED指示灯;然后,通过重复隐私设置的热键指令((主要代码)+ F6),KVM 延长器生成1 - 3哔哔声指示发射端单元的状态如下:

- 发射端单元在本地端Local模式(Remote LED:off,Local LED:on)一个beep声:启用发射端单元的输出视频信号。
两个或三个beep声:禁用发射端单元的输出视频信号。

- 发射端单元在自动模式(Remote/Local LED交替闪光)一个beep声:启用发射端单元的输出视频信号。
两个beep声:通过触发键盘/鼠标,用户可以暂时禁用发射端单元的输出视频信号。(发射端单元用户保护隐私，5，15，30，60秒。看到上面的表:锁时间选择更多的描述)
三个beep声:通过触发键盘/鼠标,接收端单元或发射端单元用户可以暂时禁用其他单元的输出视频信号。(用户保护隐私5、15、30、60秒)

适用于接收端单元：

调整视频功能是在接收端单元。启动热键指令,也开始与特定的主要代码根据形势,然后按F11进入视频调整模式。调整后,就按Esc退出热键模式。

| 热键指令 | 功能描述 |
| --- | --- |
| E | 调整视频 均衡器/增益调节 均衡器(清晰度): (Num Lock LED灯+Caps Local LED灯)闪烁 1 1号和2号显示器 1.1 按←或者→粗调;16级水平调整。 1.2 按住Shift +←或者→微调。 2 1号显示器 (Num Lock LED灯+Caps Lockl LED灯)闪烁 2.1 按F1或F2粗调;16级水平调整。 2.2 按住Shift + F1或F2微调。 3 2号显示器 (Num Lock LED灯+Caps Lock LED灯)闪烁 3.1 按F5或F6粗调;16级水平调整。 3.2 按住Shift + F5或F6微调。 |
| B（蓝） G（绿） R（红） *选择一种颜色一次调整 | 蓝/绿/红颜色调整 Caps Lock LED灯闪光 1 1号和2号显示器 1.1 按←或者→粗调;8级水平调整。 1.2 按住Shift +←或者→微调。 2 1号显示器 2.1 按F1或F2粗调;8级水平调整。 2.2 按住Shift + F1或F2微调。 3 2号显示器 3.1 按F5或F6粗调;8级水平调整。 3.2 按住Shift + F5或F6微调。 |
| Esc | 脱离视频调整模式 |

注意:用户可以按(主要代码)+(Esc)或者只是摁住(Esc)直接脱离视频调整模式。

※视频调整(仅接收端单元可调)
均衡器(清晰度)
增益(亮度)
RGB调整(蓝色、绿色和红色)
有16级粗调,高达128/256天平水平微调可用于调整均衡器和增益。,有8级别粗调和16/32天平上微调蓝色、绿色和红色。

注意:

- 视频调整仅在接收端可用。

- 只有当接收端和发射端之间CATx有线连接，视频调整才可使用。

用户可以通过热键按钮来激活接收端的视频调整，也可以通过热键开关钮来选择是否屏蔽热键功能。

视频调整被激活的同时,键盘上Num Lock LED灯和Caps Lock LED灯连接到接收端将同时闪烁。然后,用户可以执行的视频调整通过热键指令如上面表所示。
请注意。视频调整的闲置超时30秒，也就是说,它将自动脱离视频调整状态。
退出视频调整状态,有三种方法:
1.没有检测到活动的键盘,持续30秒
2.按Esc
3.按接收端的前面板上的按钮

视频调整的快速指南

增益/均衡器调节：

按←或→调节均衡器

按↑或↓调节明暗度

红色/绿色/蓝色 调节：

摁完R/G/B再点击←或→调节颜色

-----------------故障排除

如果KVM 延长器在安装或操作遇到问题,请检查通过本节一种可能的解决方案。

| 症状 解决办法 |
| --- |
| 无视频信号 | 请确认所有的线材都是合格的。 验证所有线材正确连接到端口且插好。 使用另一条CATx线材换替再测试。 使用CATx为各自的RJ45端口连接(Cat5 1 Cat5 1 / Cat5 2 Cat5 2)在每个单元之间。 关闭电脑，显示器直接连接到计算机并再次启动。如果显示不正确地操作,直接试一试另一个显示器。 |
| 视频质量差 | 使用EIA /TIA 568 B行业标准的CATx。 拔掉 CATx电缆从延长器上,然后再接回去。 完成CATx的视频质量的调整。 |
| KVM 延长器与KVM切换器连接时键盘热键不实用 | 兼容模式热键指令。 验证延长器有足够的电力供应。 |
| 检查上述解决方案后继续出现问题 | 重新安装,检查各设备或核对是否有损害。 |
| 不能插入热键命令 | 确保键盘正确连接到接收端USB端口 将热键开关到 OFF （出厂默认值） |
| 鼠标在一段时间不能使用了 | 检查发射端与接收端之间的电缆线 输入热键 "Ctrl + Ctrl + F6"一声哔音到重置出厂默认 |

-----------------规格

| 200/300米 KVM延长器系列 |
| --- |
| 最大视频分辨率 | UXGA(1600x1200) WUXGA(1920x1200) |
| 延长距离 | EX-20xx（200米）。EX-30xx（300米） |
| 单元之间连接 | RJ45 母 |
| 接收端单元连接 | 控制部分 | 键盘/鼠标 | USB-A x1 /USB-A x1 |
|  |  | 显示器 | HDB15 母 x2 |
|  |  | 音频接口 | x1 |
|  | 连接电脑部分 | 显示器 | HDB15 母 x1（灰色）USB+PS/2 界面 |
|  |  | 音频接口 | x1 |
|  | 串口 | DCE x1 DTE x1 |
|  | 远程控制接口（38k） | 红外发射器 x1 |
|  | Mask热键切换 | x1 |
| 发射端单元连接 | 控制部分 | 键盘/鼠标 | USB-A x1/USB-A x1 |
|  |  | 显示器 | HDB15母 x2 |
|  |  | 音频接口 | x1 |
|  | 连接电脑部分 | 显示器 | HDB15 母 x1（灰色）USB+PS/2 界面 |
|  |  | 音频接口 | x1 |
|  | 串口 | DCE x1 DTE x1 |
|  | 远程控制接口（38k） | 红外接收器 x1 |
|  | Mask热键切换 | x1 |
| 前面板LED指示灯 | Local | Remote | 串口 |
|  | x1 | x1 | x1 |
| 按钮 | 控制状态选择 |
| 热键控制 | 支持 |
| 电源 | DC 9V 600mA |
| 高x宽x深(mm) | 22x140x100 |

# Text boxes

接收端

接地

发射端

远程LED

本地LED

串行LED

发射端

串行LED

远程LED

本地LED

接收端

接地

系统接地

发射端

接收端